Техническое задание

Арт. 10895

Наименование объекта закупки

Тактильная таблица Пифагора 440х330 мм

Цель закупки

Инклюзивное образование для лиц с нарушениями зрения.

Рекомендована к применению ВОС и госпрограммой "Доступная среда".

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие, представляет собой рельефно-графическое пособие, для людей с ограниченной функцией зрения, сочетающее в себе как визуальную, так и тактильную информацию. Содержание информации должно быть адаптировано с учетом особенностей восприятия тактильной информации тотально незрячим человеком и слабовидящим. Информация на пособие представлена в виде таблицы, которая состоит из строк и столбцов, озаглавленных множителями, а в ячейках таблицы находится их произведение. Тактильная таблица выполнена в ярком полноцветном исполнении, информация в ячейках на тактильных полях выполнена символами по точечной системе Брайля. Для обеспечения возможности обучения группы незрячих, не владеющими техникой чтения по системе Брайля информация в ячейках дублирована тактильным плоскопечатным текстом. Данная таблица рекомендована к применению в начальном образовании для обучения детей умножению. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных качеств, тактильные изделия должны быть изготовлены на основе ПВХ пластика толщиной не менее 3 мм, с полноцветной заливкой цвета. Заливка цветом должна быть с ровным градиентом, без видимых проходов от печати. Для обеспечения эксплуатационных характеристик тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мкм. Не допускается поставка изделий с защитным покрытием тоньше указанного, так как это значительно снижает срок эксплуатации изделия. |
| Требование к геометрическим размерам | Размер изделия должен быть не менее 440мм по высоте и не менее 330мм по ширине. |
| Требование к тактильной поверхности | Тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой поляризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию | Полиуретановый лак, толщина не менее 250 мкм. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку |
| Требования к товарам/услугам/ работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильная таблица Пифагора 440х330 мм – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---